Министерство Образования Республики Беларусь

Белорусский Государственный Университет

Информатики и Радиоэлектроники

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по курсу

«Системы автоматизированного проектирования цифровых устройств»

на тему:

«1.2.2 Серия CoolRunner®»

Выполнил:                                                                                                                                  Проверил:

ст.гр. 403001                                                                                                                               Прищепа С.Л.

Минск, 2009

Содержание

Введение

1.  ПЛИС CPLD________________________________________________________________3

2. Серия CoolRunner®___________________________________________________________3

3. Семейство ПЛИС XPLA3______________________________________________________5

4. Описание архитектуры семейства XPLA3________________________________________7

4.1 Архитектура макроячейки__________________________________________________9

4.2 Ячейка ввода/вывода (ЯВВ)_______________________________________________ 10

4.3 JTAG___________________________________________________________________11

Заключение

Литература

Введение

Компания Xilinx является лидером на мировом рынке микросхем программируемой логики.

Перепрограммируемые пользователем базовые матричные кристаллы (Field Programmable Gate Array, или FPGA), перепрограммируемые микросхемы с традиционной PAL архитектурой (Complex Programmable Logic Devices, или CPLD), а также средства их проектирования и отладки, выпускаемые фирмой Xilinx, используются в устройствах с цифровой обработкой информации – например, в системах телекоммуникации и связи, вычислительной технике, периферийном и тестовом оборудовании, электробытовых приборах.

Помимо всех преимуществ стандартных БМК, при использовании FPGA разработчик электронных устройств получает возможность реконфигурации кристалла на рабочем месте. Это даёт принципиально новые средства коррекции ошибок и существенно сокращает время выхода устройства на рынок готовой продукции.

Фирма XILINX производит микросхемы в различных типах корпусов и в нескольких исполнениях, включая индустриальное, военное и радиационно-стойкое.

Приверженность компании Xilinx к совершенствованию топологии и методов проектирования, позволяющих существенно снизить стоимость отгружаемых изделий, завоевала многие новые достаточно большие рынки сбыта ПЛИС. FPGA и CPLD компании сегодня применяются в самых разнообразных недорогих бытовых электронных устройствах широкого распространения: от сотовых телефонов и цифровых видеокамер до автомобильных систем и DVD-плейеров. Компания не только устанавливает новые стандарты на программируемые логические микросхемы, улучшая их производительность, быстродействие, плотность упаковки, энергопотребление, гибкость, инструментарий проектирования, реализуемые ядра, но задает новые стандарты на стоимостные показатели.

- ПЛИС CPLD

Архитектура CPLD напоминает популярную PAL архитектуру, когда логические ресурсы реализуются массивом элементов И, объединённых элементами ИЛИ, в свою очередь заведёнными на триггера или непосредственно на выход. Такая простая логическая структура достаточно проста для понимания, обеспечивает чрезвычайно корокое время компиляции и минимальные задержки pin-to-pin.

Для программирования МС CPLD, выпускаемых Xilinx не требуется программатор – перепрограммирование осуществляется сигналами через специальные выводы МС (JTAG), т.е. производится в той же системе, где и применяется данная ПЛИС.

К особенностям МС CPLD Xilinx можно отнести:

● высокую производительность (задержка от входа до выхода по всем выводам до 3 нс;

● частота работы 16-разрядного счетчика до 225 МГц)

● широкий диапазон выбора МС по степени интеграции

● возможность перепрограммирования в системе (не менее 10 000 циклов запись/стирание; программирование/стирание в полном диапазоне

● напряжения питания и температур)

● расширенные возможности закрепления выводов перед трассировкой

● программируемый режим пониженной потребляемой мощности в каждой макроячейке

● управление задержкой сигнала по любому из выходов

● расширенная возможность защиты схемы от копирования

● мощный выход (24 мА)

- Серия CoolRunner®

Серия CoolRunner®  является самой мало потребляющей из всех, выпускаемых на данный момент ПЛИС с архитектурой CPLD. Потребление в статике менее 100мкА, что делает её незаменимой для критических к потреблению тока проектов.

Разработка осуществляется с помощью ПО WebPack.

В состав серии входят семейства CoolRunner XPLA3 (на напряжение питания 3,3 В) и CoolRunner-II (1,8 В). Малый уровень потребляемой мощности наряду с высоким быстродействием достигнут за счет отказа от традиционной технологии выполнения матрицы макроэлементов обработки термов на основе биполярных транзисторов, требующих применения постоянно работающих усилителей считывания. В быстродействующей технологии с нулевым потреблением мощности (Fast Zero Power – FZP) компании Xilinx вентили "И" матрицы реализованы на базе конфигурируемых мультиплексоров, присоединенных к входам обычных КМОП-вентилей "НЕ И". Программируются мультиплексоры конфигурационными кодами, хранимыми в ОЗУ. В результате значение мощности, потребляемой в статическом режиме, не превышает 100 мкА.

Логическая емкость микросхем серии CoolRunner составляет 36–288 макроячеек, или 800–6400 вентилей.

Особенности:

● ПЛИС с архитектурой CPLD (Complex Programmable Logic Device – комплексные программируемые логические устройства (КПЛУ));

● Напряжение питания ядра кристалла составляет 3.3 В;

● Методология проектирования FZP (Fast Zero Power) обеспечивает ультранизкое потребление и высокое быстродействие;

● Передовая архитектура XPLA3 обеспечивает высокое быстродействие и гибкость при реализации проекта пользователя;

● Технология производства 0.35 мкм EEROM к-МОП:

- Не менее 1 000 циклов запись/стирание,

- Время сохранности записанной информации не менее 20-ти лет;

● Возможность перепрограммирования в системе с напряжением питания 3.3 В, используя интерфейс JTAG IEEE 1149.1;

● Ультранизкое потребление в статике (менее 100 мкА);

● Простая детерминированная модель временных задержек распространения сигналов внутри кристалла;

- Возможность асинхронного тактирования элементов схемы:  20 тактовых сигналов производимых внутри логического блока,

- 4 глобальных тактовых сигнала получаемых извне кристалла;

● Расширенные возможности закрепления выводов перед трассировкой;

● Совместимость блоков ввода-вывода с 5-ти вольтовой логикой;

● Время установки данных на входы входных регистров кристалла 1,7 нс.;

● Задержка от входа до выхода по всем выводам до 5 нс.;

● Программируемая задержка на каждый выход;

● Расширенная возможность защиты схемы от копирования;

● Поддержка функции hot-plugging;

● Проектирование осуществляется универсальными («третьих» фирм) и специализированными (фирмы Xilinx) САПР;

● Четыре сигнала разрешения вывода на каждый функциональный блок;

● Асинхронное тактирование макроячеек;

● Асинхронный сброс/предустановка триггера макроячейки;

● Сигнал разрешения тактирования в каждой макроячейке;

● Выпускаются в коммерческом и промышленном исполнении;

● Совместимы по выводам с кристаллами других семейств серии CoolRunner;

Микросхемы допускают не менее 1 тыс. циклов перепрограммирования при гарантированном сроке хранения запрограммированной конфигурации не менее 20 лет. Предусмотрена полная поддержка протокола периферийного сканирования в соответствии со стандартом IEEE 1149.1 (JTAG).

Изготавливаются микросхемы серии по ЭСРПЗУ 0,35-мкм (CoolRunner XPLA3) и 0,13-мкм технологии (CoolRunner-II) и допускают сборку в корпуса расширенного типового ряда. Все микросхемы одного семейства в одинаковых корпусах совместимы по выводам. CPLD серии поддерживаются всеми средствами проектирования компании Xilinx и универсальными САПР третьих фирм.

В микросхемах семейства CoolRunner XPLA3 (логических матриц с расширенными возможностями программирования – extended programmable logic array) использована простая детерминированная модель временных задержек распространения сигналов. Задержка распространения сигнала от входного контакта до выходного через комбинационную логику не превышает 7,5 нс (минимальное значение 5 нс). Время установления данных на входах регистров микросхемы составляет 2,5 нс. ПЛИС совместимы по входу и выходу с 3,3- и 5-В логикой, что позволяет использовать их в схемах со смешанным питанием. Выходы микросхем совместимы со стандартом PCI 3,3 В. Благодаря универсальным тристабильным выводам к микросхеме можно подключать тестер с игольчатыми контактами.

- Семейство ПЛИС XPLA3

Семейство ПЛИС XPLA3 (eXtended Programmable Logic Array) является дальнейшим развитием серии CoolRunner®. Микросхемы семейства XPLA3 предназначены для использования в системах с низким потреблением тока, которые включают мобильные, карманные и другие критичные к энергопотреблению приложения. Каждый кристалл семейства XPLA3 производится с использованием технологии FZP (Fast Zero Power). Технология FZP позволяет производить кристаллы с задержкой распространения «контакт-контакт» до 5 нс при потребляемом токе менее 100 мкА в статике без использования дополнительных схем перевода в малое потребление. Такое низкое потребление (более чем в 100 раз меньше, чем у микросхем CPLD других производителей) обусловлено применением методики, основанной полностью на КМОП-принципах. В отличие от других CPLD, где используются методы усиления считывания для реализации логических произведений, применяемых со времен биполярных технологий, в CPLD серии CoolRunner® применяются каскадные цепи КМОП-вентилей. Потребление тока в динамике для МС серии CoolRunner® также значительно ниже (в 3–4 раза), чем для всех остальных ПЛИС с архитектурой CPLD.

Разработка конфигурации кристалла семейства XPLA3 осуществляется с помощью пакета программного обеспечения WebPACK. Пакет включает в себя программы схемного и текстового (Abel, VHDL) ввода, программу верификации, трассировки и программирования. Разработка осуществляется на ПК или рабочей станции.

Для программирования МС семейства XPLA3 не требуется программатор. Перепрограммирование осуществляется сигналами от элементов с напряжением питания 3,3 В через специальные выводы МС (JTAG-порт) в той же системе, в которой и применяется данная ПЛИС. Минимальное число циклов перепрограммирования МС превышает 1000. Записанная конфигурация может сохраняться более 20 лет. Программирование и перепрограммирование, помимо программирования/перепрограммирования в системе, также может осуществляться программаторами таких производителей, как Data I/O, BP Microsystems, SMS и др.

В состав семейства XPLA3 входит шесть МС, емкостью от 32 до 512 макроячеек (от 800 до 12 800 логических вентилей соответственно) в различных корпусах. Все МС семейства XPLA3 совместимы по контактам, что обеспечивает возможность легкого перехода от одной МС к другой в том же корпусе.

Параметры микросхем семейства XPLA3 представлены в табл. 1. Таблица 2 дает представление о том, какие микросхемы в каких корпусах выпускаются.

Таблица 1. Параметры микросхем семейства XPLA3

|  | XCR3032XL | XCR3064XL | XCR3128XL | XCR3256XL | XCR3384XL | XCR3512XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число макроячеек | 32 | 64 | 128 | 256 | 384 | 512 |
| Число вентилей | 800 | 600 | 3200 | 6400 | 9600 | 12800 |
| Число триггеров | 32 | 64 | 128 | 256 | 384 | 512 |
| Задержка вход МС — комбинаторная логика — выход МС, tPD, нс | 5 | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Время установки глобального тактового сигнала, tSU, нс | 3,5 | 4 | 4 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Задержка глобального тактового сигнала до выхода, tCO, нс | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| fSYSTEM, МГц | 175 | 145 | 145 | 140 | 127 | 127 |

#### Таблица 2. Корпуса и пользовательские контакты микросхем семейства XPLA3

| Корпус | XCR3032XL | XCR3064XL | XCR3128XL | XCR3256XL | XCR3384XL | XCR3512XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLCC-44 | 36 | 36 |  |  |  |  |
| VQFP-44 | 36 | 36 |  |  |  |  |
| CSP-48 | 36 | 40 |  |  |  |  |
| CSP-56 |  | 48 |  |  |  |  |
| VQFP-100 |  | 68 | 84 |  |  |  |
| CSP-144 |  |  | 108 |  |  |  |
| VQFP-144 |  |  | 108 | 120 |  |  |
| PQFP-208 |  |  |  | 164 | 172 | 180 |
| BGA-256 |  |  |  | 164 | 212 | 212 |
| CSP-280 |  |  |  | 164 |  |  |
| BGA-324 |  |  |  | 220 |  | 260 |

### 4.  Описание архитектуры семейства XPLA3

На рис. 1 представлена блок-схема архитектуры кристалла семейства XPLA3, содержащего 128 макроячеек. Каждая МС семейства XPLA3 представляет собой подсистему, состоящую из множества функциональных блоков (ФБ), соединенных переключающей матрицей ZIA (Zero-power Interconnect Array). ZIA является виртуальным матричным коммутатором. Каждый функциональный блок имеет 36 входов от ZIA и включает в себя 16 макроячеек.

#### Рис. 1. Архитектура МС семейства XPLA3

На первый взгляд архитектура полностью идентична архитектуре других ПЛИС CPLD. Отличие заключается в реализации логических функций внутри ФБ и в методах реализации самих ФБ в кристалле.

| Рис. 2. Примеры PLA-матрицы и PAL-матрицы | Рис. 3. Архитектура функционального блока семейства XPLA3 |
| --- | --- |

На рис. 3 показана архитектура функционального блока. Каждый ФБ содержит PLA-матрицу, которая генерирует управляющие термы, термы синхронизации и логические функции. PLA-матрица отличается от PAL-матрицы тем, что она состоит из программируемой матрицы элементов И, за которой следует программируемая матрица элементов ИЛИ. PAL-матрица содержит фиксированную матрицу элементов ИЛИ (рис. 2). Входы PLA-матрицы напрямую подключены к выходам переключающей матрицы ZIA. PAL-матрица имеет 36 пар прямых и инверсных входов, которые формируют 48 термов. Среди них восемь — локальные управляющие термы (LCT[0:7]), доступные для любой макроячейки данного ФБ как асинхронный тактовый сигнал, сигнал сброса, установки и разрешения выхода. Если эти термы не задействованы как управляющие, они могут использоваться для реализации логических функций пользователя.

В каждом ФБ существует восемь термов (PT[8:15]), которые осуществляют обратную связь через элемент И-НЕ внутри ФБ. Эта особенность ФБ может использоваться для увеличения логической емкости при реализации сложных логических функций. Не использованные для реализации обратной связи термы PT[8:15], так же как и LCT[0:7], могут быть использованы для реализации логических функций пользователя.

#### Рис. 4. Мультиплексор VFM

Шестнадцать термов PT[16:31] доступны для каждой макроячейки (1 терм на одну макроячейку) для реализации логики, критичной к задержкам. Если требуется более одного терма для макроячейки, то могут быть использованы дополнительные 47 термов, предварительно просуммированные, а затем мультиплексированные с термом, отведенным под макроячейку, через специальный мультиплексор VFM (Variable Function Multiplexer). Мультиплексор VFM представлен на рис. 4.

4.1 Архитектура макроячейки

На рис. 5 показана архитектура макроячейки микросхем семейства XPLA3. Каждая макроячейка может реализовывать комбинаторную или регистровую функцию. Управление регистра макроячейки может быть запрограммировано на асинхронный сброс, предустановку, а также установку в определенное состояние при включении питания. Регистр макроячейки может быть сконфигурирован как D-триггер, T-триггер, регистр-защелка или не задействован, если макроячейка необходима для реализации комбинаторной функции.

#### Рис. 5. Архитектура макроячейки МС семейства XPLA3

Каждый из указанных выше триггеров может тактироваться от любого из восьми источников сигнала или его инверсии. К этим источникам тактовых сигналов относятся два глобальных тактовых сигнала, выбранные из четырех глобальных сигналов, поступающих напрямую от контактов микросхемы; общий сигнал синхронизации (терм от одного из ФБ кристалла); локальные термы управления (из данного ФБ) — LCT[4:7]; терм синхронизации PTC.

В макроячейке существуют две мультиплексные связи с переключающей матрицей ZIA. Один мультиплексор выбирает либо выход мультиплексора VFM, либо выход регистра. Другой мультиплексор выбирает либо выход регистра, либо сигнал с контакта микросхемы. Когда контакт ввода/вывода используется как выход, выходной буфер задействован, линия обратной связи макроячейки может быть использована для реализации обратной связи внутри макроячейки. Когда контакт ввода/вывода используется как вход, выходной буфер переведен в третье состояние и соединение контакта ввода/вывода с переключающей матрицей осуществляется через линию обратной связи ячейки ввода/вывода. Если контакт микросхемы используется как регистровый вход, то соединение контакта и входа регистра осуществляется по линии прямой связи, что обеспечивает минимальное время установки сигнала. Если регистр макроячейки сконфигурирован как регистр-защелка, то вход разрешения тактирования регистра макроячейки не функционирует.

  - Ячейка ввода/вывода (ЯВВ)

Блок-схема ячейки ввода/вывода показана на рис. 6. Мультиплексор разрешения выхода (OE) выходного буфера имеет восемь входов. Коды на входах управления мультиплексора и соответствующие состояния выхода перечислены в таблице на рис. 6. При использовании ЯВВ как входа возможно включение pull-up резистора (WP). Если ЯВВ не используется в проекте пользователя, то программа проектирования автоматически включает WP, поэтому не использованные контакты на плате можно оставлять не подключенными. В то же время контакты двойного назначения (CLKx/INx) не имеют внутреннего резистора pull-up, поэтому если они не задействованы, то на плате к ним нужно подключить внешний резистор.

#### Рис. 6. Ячейка ввода/вывода

ЯВВ совместима с сигналами 5-вольтовой логики, но сигналы можно подавать только после подачи питания на все отведенные под питание контакты микросхемы. Выходы микросхем семейства XPLA3 полностью совместимы с 3,3-вольтовым PCI. Для уменьшения дребезга фронта сигнала в ЯВВ существует программируемая схема управления задержкой.

### JTAG

JTAG — часто используемый акроним стандарта периферийного сканирования JTAG IEEE 1149.1. Данный стандарт определяет контакты, функции логики управления и команды, позволяющие проводить тестирование как интегральных микросхем, так и печатных плат, не применяя специализированного тестового оборудования. В МС семейства XPLA3 JTAG применяется для программирования/перепрограммирования МС непосредственно в готовом устройстве. В табл. 3 представлены JTAG-команды, поддерживаемые МС семейства XPLA3.

#### Таблица 3. Команды периферийного сканирования JTAG.

| Команда | Код | Используемый регистр | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Sample/ Preload | 10 | Регистр периферийного сканирования | Команда позволяет считать и просмотреть статические данные устройства, находящегося в рабочем режиме. Команда также позволяет загрузить данные в сдвиговый регистр периферийного сканирования перед выбором другой команды периферийного сканирования |
| Extest | 0 | Регистр периферийного сканирования | Команда позволяет проводить тестирование устройств и соединений вне кристалла. Обычно перед использованием этой команды данные загружаются в сдвиговый регистр периферийного сканирования с помощью команды Sample/Preload |
| Bypass | 11111 | Регистр периферийного сканирования | Устанавливает 1-битный BYPASS регистр между контактами TDI и TDO, что позволяет передать данные периферийного сканирования синхронно через кристалл к соседнему устройству, не прерывая функционирования кристалла |
| Idcode | 1 | Регистр периферийного сканирования | Устанавливает IDCODE регистр между контактами TDI и TDO, что позволяет считать идентификационный номер кристалла |
| High-Z | 101 | Регистр периферийного сканирования | Переводит все контакты микросхемы в состояние высокого импеданса |
| Intest | 11 | Регистр периферийного сканирования | Команда подготавливает регистры периферийного сканирования для выполнения тестирования внутренней логики кристалла |

В МС семейства XPLA3 реализованы четыре из пяти контактов, описанных в спецификации стандарта JTAG: TMS, TDO, TCK и TDI (табл. 4). Пятый сигнал из спецификации (TRST — сброс теста) не реализован в МС семейства XPLA3, так как он не является необходимым для осуществления операций периферийного сканирования и программирования в системе. Это позволяет высвободить контакт для его использования. Сброс теста осуществляется через цепь сброса-установки, которая используется для инициализации при включении питания.

#### Таблица 4. Описание JTAG-контактов

| Контакт | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| TCK | Test Clock Input | Сигнал синхронизации входных и выходных данных регистров периферийного сканирования. |
| TMS | Test Mode Select | Последовательный вход, выбирающий JTAG-команду. Во время операций пользователя должен удерживаться в состоянии лог. 1 |
| TDI | Test Data Input | Последовательный вход для команд и тестовых данных. Данные вводятся по переднему фронту TCK |
| TDO | Test Data Output | Последовательный выход для команд и тестовых данных. Данные выводятся по заднему фронту TCK |

Контакты TMS, TDO, TCK и TDI в МС семейства XPLA3 могут быть запрограммированы как пользовательские. Для активации их как контактов JTAG-порта используется специальный контакт разрешения — Port Enable. Для простоты использования МС поставляются с запрограммированными как JTAG-порт контактами TMS, TDO, TCK и TDI. Для корректной работы микросхемы контакт Port Enable должен удерживаться при включении питания в состоянии лог. 0.

При программировании МС эти контакты могут быть запрограммированы на выполнение пользовательских функций или оставлены как JTAG-порт. В случае программирования их как пользовательских перевод в режим JTAG-порта осуществляется подачей уровня лог. 1 на контакт Port Enable. В случае если эти контакты используются только как JTAG-порт, контакт Port Enable должен быть постоянно соединен с «землей». Контакты JTAG-порта внутренне подтянуты к уровню лог. 1, и при сильных наводках рекомендуется подключить внешние pull-up резисторы сопротивлением 10 кОм.

Микросхемы XPLA3 могут быть запрограммированы и перепрограммированы непосредственно в системе от компьютера. В кристалл встроена схема, обеспечивающая необходимые напряжения программирования, превосходящие напряжение питания 3,3 В. Данная схема позволяет запрограммировать МС, используя 3-вольтовое питание, применяемое в рабочем режиме без использования дополнительных цепей. Команды программирования в системе описаны в табл. 5.

#### Таблица 5. Команды программирования в системе

| Команда | Код | Используемый регистр | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Enable | 1001 | Сдвиговый регистр программирования в системе | Разрешает команды программирования в системе Erase, Program, Verify |
| Erase | 1010 | Сдвиговый регистр программирования в системе | Производит стирание всей матрицы EEPROM |
| Program | 1011 | Сдвиговый регистр программирования в системе | Программирует данные из сдвигового регистра программирования в системе в EEPROM |
| Disable | 10000 | Сдвиговый регистр программирования в системе | Запрещает режим программирования в системе |
| Verify | 1100 | Сдвиговый регистр программирования в системе | Считывает конфигурационные данные (процесс верификации) |

Заключение

Выпускаемые в настоящее время ПЛИС c архитектурой CPLD представляют собой программируемые пользователем интегральные схемы малой логической емкости (до 13 000 вентилей), которые могут перепрограммироваться непосредственно в устройстве и сохранять конфигурацию при выключенном питании. Они производятся по EEPROM или Fast Flash КМОП-технологии.

Обладая массой преимуществ при использовании в стационарных устройствах, эти ПЛИС имеют очень существенный недостаток, не позволяющий использовать их в мобильных системах: это большое потребление тока как в статическом (десятки миллиампер), так и в динамическом (несколько сотен миллиампер при работе на частотах в несколько десятков мегагерц) режимах.

Серия CoolRunner, выпускаемая компанией Xilinx  - единственная серия ПЛИС CPLD, лишенная этого недостатка.

Литература

- Михаил Кузелин «ПЛИС CPLD компании Xilinx с малым потреблением. Серия CoolRunner»

- Зотов В. Ю. «Проектирование встраиваемых микропроцессорных систем на основе ПЛИС фирмы XILINX®»

- http://www.plis.ru/

- http://www.compitech.ru/