23. Привести схему эффективного алгоритма вычисления периодической автокорреляционной функции дискретной последовательности значности n=7.

Периодическая автокорреляционная функция последовательности {h(n)} равна:

, где номера отсчётов берутся по модулю N.

Соответствующее матричное представление имеет вид:

Корреляционную функцию можно рассматривать как свёртку, в которой одна из последовательностей обращена во времени, т.е. прочитана в обратном порядке, за исключением нулевого отсчёта.

При вычислениях по модулю N из свойств сравнения следует, что , поэтому в полиномиальном представлении  и периодическая свёртка может рассматриваться как произведение двух полиномов по модулю полинома :

.

Теорема о свертке утверждает, что спектр свертки равен спектру сворачиваемых последовательностей. Матрица Т – матрица преобразования Фурье, и свертка двух векторов  и  равна:

Таким образом, для получения периодической автокорреляционной функции необходимо выполнить следующие действия:

- найти преобразование Фурье (обобщенный спектр)  исходной последовательности;

- вычислить поточечное произведение ;

- вычислить обратное преобразование Фурье  от произведения спектров.

Хотя может показаться, что такой метод вычисления свертки довольно сложен, он тем не менее позволяет сократить объем вычислений. Это происходит вследствие того, что для умножения на матрицы  и  существуют быстрые алгоритмы с числом оперций, пропорциональным

Спектр корреляционной функции является произведением  коэффициентов ДПФ одной последовательности  {s(n)} на комплексно-сопряженные коэффициенты другой последовательности  {u(n)}, т.е.

.

Следует заметить, что в общем случае , и поэтому к выбору комплексно-сопряженного спектра надо подходить осмотрительно.

Обратное преобразование Фурье от  дает значения корреляционной функции  R(r).  Теорема о корреляции обеспечивает возможность более эффективного вычисления R(r).

Все замечания, сделанные для свертки, справедливы и для корреляционной функции. И периодическую корреляционную функцию можно рассматривать как циклическую свертку двух сигналов, один из которых обращен во времени (все отсчеты, за исключением нулевого, записаны в обратном порядке).

54. При каком виде свертки (апериодической, периодической, диадной) может быть применена теорема о свертке? Дать аргументированный ответ.

Теорема о свертке гласит:

спектр дискретной циклической свертки равен произведению спектров сворачиваемых сигналов:

Обратное преобразование Фурье от  дает значения свертки Z(r). При применении быстрых алгоритмов такой путь вычисления свертки оказывается более экономичным, чем по формуле:

Данное выражение представляет циклическую свертку двух последовательностей  {s(n)}  и {u(n)}.

Поскольку свертка от вещественных сигналов должна быть величиной вещественной, естественно ожидать, что при обратном преобразовании Фурье все мнимые составляющие комплексной свертки будут равны нулю, несмотря на то, что действия производились с комплексными спектрами. Из-за ограниченной точности  вычислений это требование может быть нарушено, и мнимые составляющие могут получить   некоторые (обычно пренебрежимо малые) значения.

Апериодическая свёртка последовательностей {s(n)} длины L и {h(n)} длины М (в силу апериодичности s(n)=0 при L-1<n<0; h(n)=0 при М-1<n<0) имеет длину L+M-1 и определяется как

.

Диадная свёртка определяется выражением:

Здесь номера отсчётов представляются в двоичной системе счисления, а арифметические вычисления над числами выполняются посимвольно по модулю два. При этом сдвиг функции фактически заключается в перестановке отсчётов.

Таким образом, при виде периодической свёртки свертки  может быть применена теорема о свертке.