ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Правила выполнения схем алгоритмов, программ

1 ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ СИМВОЛОВ

1.1 Символ предназначен для графической идентификации функции, которую он отображает, независимо от текста внутри этого символа.

1.2 Символы в схеме должны быть расположены равномерно. Следует придерживаться разумной длины соединений и минимального числа длинных линий.

1.3  Большинство символов задумано так, чтобы дать возможность включения текста внутри символа. Формы символов, установленные настоящим стандартом, должны служить руководством для фактически используемых символов. Не должны изменяться углы и другие параметры, влияющие на соответствующую форму символов. Символы должны быть, по возможности, одного размера.

Символы могут быть вычерчены в любой ориентации, но, по возможности, предпочтительной является горизонтальная ориентация. Зеркальное изображение формы символа обозначает одну и ту же функцию, но не является предпочтительным.

1.4 Минимальное количество текста, необходимого для понимания функции данного символа, следует помещать внутри данного символа. Текст для чтения должен записываться слева направо и сверху вниз независимо от направления потока.

Если объем текста, помещаемого внутри символа, превышает его размеры, следует использовать символ комментария.

Если использование символов комментария может запутать или разрушить ход схемы, текст следует помещать на отдельном листе и давать перекрестную ссылку на символ.

1.5  В схемах может использоваться идентификатор символов. Это связанный с данным символом идентификатор, который определяет символ для использования в справочных целях в других элементах документации (например, в листинге программы). Идентификатор символа должен располагаться слева над символом.

1.6 В схемах может использоваться описание символов — любая другая информация, например для отображения специального применения символа с перекрестной ссылкой или для улучшения понимания функции как части схемы. Описание символа должно быть расположено справа над символом.

1.7 В схемах работы системы символы, отображающие носители данных, во многих случаях представляют способы ввода-вывода. Для использования в качестве ссылки на документацию текст на схеме для символов, отображающих способы вывода, должен размещаться справа над символом, а текст для символов, отображающих способы ввода, — справа под символом.

1.8 В схемах может использоваться подробное представление, которое обозначается с помощью символа с полосой для процесса или данных. Символ с полосой указывает, что в этом же комплекте документации в другом месте имеется более подробное представление.

Символ с полосой представляет собой любой символ, внутри которого в верхней части проведена горизонтальная линия. Между этой линией и верхней линией символа помещен идентификатор, указывающий на подробное представление данного символа.

В качестве первого и последнего символа подробного представления должен быть использован символ указателя конца. Первый символ указателя конца должен содержать ссылку, которая имеется также в символе с полосой.

2 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ

2.1  Потоки данных или потоки управления в схемах показываются линиями. Направление потока слева направо и сверху вниз считается стандартным.

В случаях, когда необходимо внести большую ясность в схему (например, при соединениях), на линиях используются стрелки. Если поток имеет направление, отличное от стандартного, стрелки должны указывать это направление.

2.2  В схемах следует избегать пересечения линий. Пересекающиеся линии не имеют логической связи между собой, поэтому изменения направления в точках пересечения не допускаются.

2.3 Две или более входящие линии могут объединяться в одну исходящую линию. Если две или более линии объединяются в одну линию, место объединения должно быть смещено.

2.4  Линии в схемах должны подходить к символу либо слева, либо сверху, а исходить либо справа, либо снизу. Линии должны быть направлены к центру символа.

2.5  При необходимости линии в схемах следует разрывать для избежания излишних пересечений или слишком длинных линий, а также, если схема состоит из нескольких страниц. Соединитель в начале разрыва называется внешним соединителем, а соединитель в конце разрыва — внутренним соединителем.

2.6 Ссылки к страницам могут быть приведены совместно с символом комментария для их соединителей.

3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

3.1 Несколько выходов из символа следует показывать:

несколькими линиями отданного символа к другим символам;

одной линией от данного символа, которая затем разветвляется в соответствующее число линий.

3. 2 Каждый выход из символа должен сопровождаться соответствующими значениями условий, чтобы показать логический путь, который он представляет, с тем, чтобы эти условия и соответствующие ссылки были идентифицированы.

3.3 Вместо одного символа с соответствующим текстом могут быть использованы несколько символов с перекрытием изображения, каждый из которых содержит описательный текст (использование или формирование нескольких носителей данных или файлов, производство множества копий печатных отчетов или форматов перфокарт).

3.4 Когда несколько символов представляют упорядоченное множество, это упорядочение должно располагаться от переднего (первого) к заднему (последнему).

3.5 Линии могут входить или исходить из любой точки перекрытых символов, однако требования п. 2.4 должны соблюдаться. Приоритет или последовательный порядок нескольких символов не изменяется посредством точки, в которой линия входит или из которой исходит.

4 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМ

4.1 Условные графические обозначения элементов схем приведены в

таблице Ж1.

4.2 Размер «а» должен выбираться из ряда 10, 15, 20 мм. Допускается увеличивать размер «а» на число, кратное 5. Размер   b=1,5а.

4.3 При копировании символов из таблицы Ж1 пропорции элементов сохраняются.

Таблица Ж1

| Наименование символа | Условное графическое обозначение | Наименование процесса |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Ввод-вывод (данные) |  | Преобразование данных в форму, пригодную для обработки (ввод) или отображения результатов обработки (вывод) |
| 2 Ручной ввод |  | Ввод данных вручную при помощи неавтономных устройств с клавиатурой, переключателей, кнопок |
| 3 Документ |  | Ввод – вывод данных, носителем которых служит бумага |
| 4 Процесс |  | Выполнение операции или группы операций, в результате которых изменяется значение, форма представления или расположение данных |
| Продолжение таблицы Ж1 |
| 1 | 2 | 3 |
| 5 Предопределенный процесс |  | Использование раннее созданных и отдельно описанных алгоритмов или программ |
| 6 Ручная операция |  | Автономный процесс, выполняемый вручную или при помощи неавтоматически действующих средств |
| 7 Модификация (подготовка) |  | Выполнение операций, меняющих команды или группы команд, изменяющих программу |
| 8 Решение |  | Выбор направления выполнения алгоритма или программы в зависимости от некоторых переменных условий |
| 9 Линия потока |  | Поток данных или управления |
| 10 Пунктирная линия |  | Альтернативная связь между двумя или более символами |
| 11 Параллельные действия |  | Начало или окончание двух или более одновременно выполняемых операций |
| Продолжение таблицы Ж1 |
| 1 | 2 | 3 |
| 12 Пропуск |  | Пропуск символов или группы символов, в которых не определены ни тип, ни число символов |
| 13 Соединитель |  | Указание связи между прерванными линиями потока, связывающими символы |
| 14 Пуск - терминатор |  | Начало, конец, прерывание процесса обработки данных или выполнения программы |
| 15 Комментарий |  | Связь между элементом схемы и пояснением |
| 16 Граница цикла |  | Начало и конец цикла. Обе части символа имеют один и тот же идентификатор |
| 17 Передача управления |  | Непосредственная передача управления от одного процесса к другому, иногда с возможностью прямого возвращения к инициирующему процессу после того, как инициируемый процесс завершит свои функции |
| Продолжение таблицы Ж1 |
| 1 | 2 | 3 |
| 18 Канал связи |  | Передача данных по каналу связи |
| 19 Карта |  | Ввод – вывод данных, носителем которых служит перфокарта |
| 20 Лента |  | Ввод – вывод данных, носителем которых служит перфолента |
| 21 Дисплей |  | Ввод – вывод данных, если непосредственно подключенное к процессу устройство воспроизводит данные и позволяет оператору ПК вносить изменения в процессе их обработки |
| 22 Неавтономная память (запоминаемые данные) |  | Ввод – вывод данных в случае использования запоминающего устройства, управляемого непосредственно процессором |
| Продолжение таблицы Ж1 |
| 1 | 2 | 3 |
| 23 Оперативная память |  | Ввод – вывод данных, носителем которых служит магнитный сердечник |
| 24 Запоминающее устройство с последовательным доступом |  | Ввод – вывод данных, носителем которых служит магнитная лента |
| 25 Запоминающее устройство с прямым доступом |  | Ввод – вывод данных, носителем которых служит магнитный барабан |

5 ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ

Пример 1. Схема программы

Пример 2. Схема программы

Пример 3. Схема работы системы